Ersa9PCX

Y-Achse 5V/cm

Gemessen an Ausgang IC U5

Hier sieht man deutlich das Einschwingverhalten der Regelung.

Man erkennt das der Lötkolben nach dem Einschalten volle Leistung

Bekommt. Nach etwa 350mSek ist die Temperatur im Heizelement

Erreicht und er reduziert die Leistung auf den Betrag , den er für die

Aufrechterhaltung der Temperatur benötigt. Es hatten sich etwa 600°

Eingestellt. Das leichte Überschwingen  läßt sich mit dem Widerstand

R23 beeinflussen.